GLOBE seminar, Slavonski Brod, 20 -22 listopad 2011.

Marina Grčić

Radionica

„Istraživanje atmosferskih parametara – Atmosfera 3 s praktičnom primjenom protokola mjerenja i unosa podataka prema programu GLOBE“

AEROSOLI

Cilj radionice je objasniti značaj aerosola za razmjenu energije u atmosferi , stvaranje oborina i utjecaj na zdravlje ljudi.

Tijek radionice

– uvodni razgovor o sastavu atmosfere, stalnim i promjenljivim sastojcima zraka, procesima stvaranja i razlaganja aerosola

-osnovni principi mjerenja aerosola u atmosferi

-način rada GLOBE fotometra s diodama

-terenski rad s instrumentom, održavanje instrumenta

- rad u informatičkoj učionici – slanje podataka

- obradba i prikaz podataka o aerosolima

Uvodna pitanja

Zašto GLOBE znanstvenici istražuju aerosole? Zašto bismo mi trebali svakodnevno mjeriti koncentraciju aerosola? Na koje procese u atmosferi i općenito u prirodi aerosoli utječu?

Neka od pitanja mogu biti:

- Kako se koncentracija aerosola u zraku mijenja tijekom godine?

- Možemo li iz podataka o aerosolima odrediti porijeklo zračne mase?

- Kako dim iz šumskih požara utječe na Sunčevo zračenje koje dolazi do Zemlje?

- Kako je koncentracija aerosola povezana s vremenskim prilikama?

- Kako aerosoli utječu na boju neba pri izlazu i zalazu Sunca?

Razlozi za mjerenje aerosola mogu biti :

- Kako bi usporedili podatke s onima dobivenim daljinskim motrenjem iz svemira

- Kako bi upotpunili podatke dobivene satelitom

- Kako bi pratili utjecaje pješčanih oluja, požara, vulkanskih erupcija, i onečišćenja Kako bi bolje razumjeli kruženje vode i energije u prirodi

Podaci koje učenici prikupljaju sudjelujući u Protokolu za aerosole koriste znanstvenicima na nekoliko načina.

- Tako dobivamo kalibrirane prizemne podatke pomoću kojih provjeravamo i poboljšavamo mjerenja koja se obavljaju iz svemira. Podaci se koriste kako bi provjerili i poboljšali instrumente koji se koriste na satelitima i prilagodili algoritme koji se koriste za interptretaciju satelitskih podataka. Algoritmi su zapravo programi kojima se kroz obavljanje niza matematičkih operacija , podaci koje očitava instrument (podaci o reflektiranom zračenju sa Zemlje) preračunavaju u neku drugu fizikalnu veličinu npr. Koncentraciju aerosola.

- Učeničke podatke koristimo zajedno sa satelitskim kako bi dobili što detaljnjiju prostornu raspodjelu aerosola.

- Tako možemo otkriti pojavu prašine, čestica tla, dima i drugih aerosola te pomoći znanastvenicima da prate gibanja zraka kroz atmosferu.

- Dobivamo informaciju o kruženju energije u prirodi, jer aerosoli utječu na iznos Sunčevog zračenja koje dolazi do površine Zemlje.

- Dobivamo informaciju o kruženju vode u prirodi, jer aerosoli potiču stvaranje vodenih kapljica i kristalića leda.

Svojstva aerosola

Aerosoli su krute ili tekuće mikroskopske čestice raspršene u zraku. Izvori aerosol mogu biti prirodni (vulkani, morski dim, prašina, din, vodene kapljice, kristalići, čestice tla, polen)  i umjetni (obrada tla, promet, izgaranje).

Aerosoli djeluju kao jezgre kondenzacije, jer se voda i led lakše nakupljaju oko već postojeće početne jezgre koju najčešće čine aerosoli. Aerosoli djeluju kao jezgre oko kojih se nakupljaju kapljice i stvaraju oblake-jezgre kondenzacije. Povećanjem broja jezgri kondenzacije se povećava broj oblačnih kapi po jedinici volumena, a smanjuje veličina kapi. Ukoliko je veći broj manjih kapljica u oblaku povećava se količina Sunčevog zračenja koju oblak odbija (reflektira). Naravno, kada je broj jezgri manji kapljice će biti veće.

Ako su oblaci roda Cumulus iznad tla (iznad tla ima mnogo jezgri kondenzacije) sadržavati će manje kapljice nego oblaci nastali iznad mora , gdje ima manje jezgri.

- Ne vide se golim okom     (0.1–  1 mikrometar)

- Raspršuju vidljivu Sunčevu svjetlost:

  - Nebo izgleda zamućeno ili magličasto

  - Stvaraju prekrasne narančaste i crvene zalaske i izlaske Sunca

  - Uzrokuju optičke pojave-aureole oko Sunca i Mjeseca

  - Djeluju kao jezgre kondenzacije kapljica i kristalića

Međudjelovanje aerosola I Sunčevog zračenja

Upijanje Sunčevog zračenja se događa zbog plinova u atmosferi i aerosola  (naravno u pravcu Sunca ne smije biti oblaka, čak niti najtanjih oblaka Cirrusa!)

Podsjetite se : Mjerenjem apsorpcije za dvije valne duljine možemo odrediti veličinu aerosola i tako zaključiti o mogućem izvoru i vrsti aerosola

- Sunčevo zračenje čine EM valovi različitih valnih duljina

- Aerosoli i plinovi upijaju/apsorb i raspršuju/scatter svjetlost

- Aerosoli i plinovi najviše upijaju i raspršuju svjetlost čija valna duljina odgovara veličini molekula

- Ako znamo (1) atmosferski tlak, i (2) kut elevacije Sunca, možemo odrediti količinu plina između nas i Sunca (debljinu atmosfere u pravcu Sunca)

- Ukoliko nema oblaka, tada je absorpcija Sunčevog zračenja uzrokovana atmosferom i aerosolima

Mjerenja aerosola GLOBE fotometrom s LED

Optička debljina atmosfere Aerosol Optical Thickness (AOT) je u rasponu od 0 (100% propusnost zračenja) do >5.0 (<1% propusnost zračenja)

Sunčev fotometar nabavljamo u dogovoru s  GLOBE znanstvenicima

- Optička debljina atmosfere Aerosol Optical Thickness (AOT) je u rasponu od 0 (100% propusnost zračenja) do >5.0 (<1% propusnost zračenja)

- Sunčev fotometar nabavljamo u dogovoru s  GLOBE znanstvenicima

Mjerimo

- Max napon u smjeru prema Suncu

- Napon tame  /Dark Voltage

- Aerosol Optical Thickness (AOT)

- Naoblaka i oblaci

- Trenutna temperatura

- Relativna vlažnost

Mjerenje količine aerosola

## Mjesto mjerenja

- otvoreni prostor gdje je pogled prema istočnoj i južnoj strani neba potpuno otvoren

- što bliže odnosno unutar 100 m od AS. (inače je potrebno prijaviti kao AS 2)

- obično isto mjesto gdje opažamo oblake

## Vrijeme mjerenja

- rano dopodne odnosno dok je kut Sunca iznad horizonta 30° - 40°

Uvjeti mjerenja

- ispred Sunca ne smije biti nikakvih oblaka (paziti da nema visokih oblaka i Ci, Cs i Cc koje je ponekad teško uočiti na strani Sunca)

## Postupak pri mjerenju

Instrument se može postaviti na stalak za fotoaparat čiji se nagib može podesiti.

- Usmjeriti rupicu u fotometru prema Suncu tako da Sunčeva zraka prođe kroz gornji otvor i padne na oznaku «Green» (zeleno). Zapamtimo položaj fotometra.

- Spojiti digitalni voltmetar s fotometrom (na voltmetru odabrati V ili DC i raspon mjerenja obično 20 V.)

- Kad smo usmjerili fotometar, pripremimo se za očitavanje voltmetra i sata.

- - uključimo voltmetar

- uključimo fotometar i uključimo «Green»

-  još preciznije usmjerimo fotometar tako da očitanje na voltmetru bude maksimalno		- u trenutku max vrijednosti očitamo precizan sat

- pokrijemo otvor i očitamo voltmetar – «napon tame» - D, taj podatak bi trebao biti manji    od 0,020 V = 20 m V

- odaberemo «Red» na fotometru

- usmjerimo fotometar tako da Sunčeva zraka padne na «Red» oznaku i brzo očitamo maksimalnu vrijednost i vrijeme kad je to nastupilo

- postupak ponovimo 3 – 5 puta  G,D,R,D,G,R, .....

- ugasimo fotometar i voltmetar

Napomena:

«Napon tame» nije potrebno mjeriti za svaki par podataka G-R. Dobro je da barem tri učenika obavljaju mjerenja kako bi očitali voltmetar, sat i pazili na pravilno usmjeravanje fotometra.

Oblake i naoblaku te temperaturu se može odrediti neposredno prije ili nakon mjerenja (kako bi fotometar bio što manje na otvorenom), a te podatke možemo zapisati u učionici.

Fotometar mora biti zaštićen od promjena temperature i ne smije se izlagati direktnom Sunčevom zračenju (osim u trenutku mjerenja).

Ostali potrebni podaci

- naoblaka

- vrsta oblaka

- boja neba i izmaglica

- temperatura zraka (koristimo termometar prikladan za nošenje uz fotometar)

Upozorenje:

Nikada ne gledajte direktno u Sunce, čak ni kroz sunčane naočale.

Održavanje fotometra

Instrument je jako osjetljiv na promjene temperature i baždaren je samo za mjerenja pri sobnoj temperaturi. Zato fotometar uvijek držimo u prostoriji (u prikladnoj kutiji da se zaštiti od prašine i promjene temperature). Mjerenje vršimo što je brže moguće. (Svako mjerenje ne bi smjelo trajati dulje od 10 sekundi.)

Najbolje je da pri mjerenju i inače instrument «obučemo» u oklop od stiropora, foliju za termičku izolaciju, torbicu za sendviče i piće i sl.

Točnost fotometra ovisi o:

- temperaturi elektroničkih dijelova unutar instrumenta

- baterijama čiji napon mora biti veći od 7.5 V (7.5 V < napon baterije ≤ 9V).

Napon baterije treba provjeriti svakih nekoliko mjeseci.

Uobičajene vrijednosti

0,000 V – 0,020 V ako fotometar nije usmjeren prema Suncu

1,000 V – 2,000 V ako je fotometar usmjeren prema Suncu

Uzroci grešaka

- napon baterija manji od 7.5 V

- pregrijavanje instrumenta ljeti ili pothlađivanje zimi.

Napomene:

- Napon neće biti stalan već može varirati za nekoliko milivolta zbog fluktuacija u atmosferi. Međutim, pri određenom položaju vrijednost će uvijek biti najveća.

- Voltmetar ne pokaže trenutno promjenu položaja fotometra, odnosno malo «kasni», te bez malo prakse moći ćete odrediti to vrijeme kašnjenja.

- Vrijeme mjerenja morate preračunati u UT

Nabavka fotometra

- Instrument možemo napraviti sami, ali tada podatke ne možemo slati u GLOBE bazu podataka, jer uređaj nije kalibriran.

- Kalibriranje se vrši prema mjerenju instrumenta postavljenog u opservatoriju za Sunčevo zračenje Mauna Loa (Hawaii) i samo je nekoliko takvih opservatorija na Zemlji.

- Vaš instrument treba imati jedinstven broj da biste mogli slati podatke i koristiti ih kao pouzdane vrijednosti pri istraživanju.

- Ako instrument ne osvojite kao nagradu, treba se javiti GLOBE znanstveniku koji se bavi aerosolima (SCIENTIST'S CORNER).

Unos podataka

Prijavite i opišite mjerno mjesto, pripremite instrument, provedite edukaciju i trening učenika te odredite mjesto za mjerenje  atmosferskih podataka.

Step 1: provjerite da li je mjerno mjesto opisano

Step 2: Odaberite  “Aerosols”	iz atmosphere data entry menu

Step 3: unesite datum /UT time/select site/Sun photometer serial number

Step 4: unesite prikupljene podatke

Step 5: potvrdite unos

Analiza i obradba podataka

Uključite učenike u znanost

- Posjetite http://www.globe.gov

- Koristite GLOBE Help Desk i upute koordinatora

- Nabavite fotometar u dogovoru s  GLOBE znanstvenicima - Scientific Instrument and Equipment Suppliers

GLOBE seminar, Slavonski Brod, 20 -22 listopad 2011.

Marina Grčić

Radionica

„Istraživanje atmosferskih parametara – Atmosfera 2 s praktičnom primjenom protokola mjerenja i unosa podataka prema programu GLOBE“

TEMPERATURA POVRŠINE TLA

Cilj radionice je podsjetiti na osnovne prirodne zakonitosti emitiranja energije (Stefan Boltzmanov zakon, emisija crnog tijela, EM spektar) te navedeno primijeniti na procese zagrijavanja atmosfere, vode i tla. Sudionici će raditi s GLOBE  termometrom za daljinska mjerenja, obraditi i analizirati podatke te podatke unijeti u GLOBE bazu.

Tijek radionice

– uvodno predavanje o EM spektru, sunčevom zračenju, protuzračenju atmosfere i zračenju tla

-osnovni principi mjerenja daljinskim termometrom

-način rada termometra za mjerenje površine tla

-terenski rad s instrumentom, održavanje instrumenta

- rad u informatičkoj učionici – slanje podataka

- obradba i prikaz podataka

Uvodna pitanja

- Kako se temperatura površine mijenja tijekom godine?

- Da li je temperatura tlajednaka temperaturi zraka?

- Kako koristiti ova mjerenja za određivanje toplinskog otoka grada?

Temperature površine tla je važno mjeriti jer možemo

- usporediti mjerenja pri tlu i podatke dobivene satelitom

- Odrediti prijenos topline i vodene pare u različitim uvjetima

IC termometar

- Mjeri infracrveno zračenje s neke površine, računa pripadnu temperaturu površine

- Potrebno je kalibrirati jednom godišnje

- Instrument zaštititi termičkom rukavicom

Mjerenje

- Mjerno mjesto: atmosfera ili vlaga u tlu ili tlo

- Motrenje oblaka i naoblake

- Mjeriti visinu snježnog pokrova

- Mjeriti temperaturu površine za devet slučajno odabranih točaka na mjernom mjestu udaljenih međusobno barem 5 metara

- Mjeriti u lokalno solarno podne

- Mjerno mjesto treba imati homogen pokrov

GLOBE seminar, Slavonski Brod, 20 -22 listopad 2011.

Marina Grčić

Radionica

„Što, kako i kada mjeriti“

Cilj radionice je dati pregled svih mjerenja koja se obavljaju u okviru programa GLOBE te svih instrumenata koji se mogu koristiti za mjerenja.

Tijekom radionice će sudionici napraviti Plan mjerenja za njihovu školu i Plan nabavke instrumenata. Osim toga će se diskutirati o održavanju instrumenata, pogreškama mjerenja, točnosti i preciznosti instrumenata.

U slijedećoj tablici je dan pregled veličina koje se mjere u okviru GLOBE programa, mjernih uređaja i grupe mjerenja (protokola).

| MOTRENJE/MJERENJE | Mjerna veličina | mjerna jedinica | Instrument | Princip rada | Globe protokol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPAŽANJE; RAZVRSTAVANJE | pupanje |  |  | određivanje boja, oblika | Zemlja kao sustav |
|  | žućenje |  |  | određivanje boja | Zemlja kao sustav |
|  | slojevi tla |  |  | određivanje boja, strukture, konzistencije | tlo |
|  | konzistencija |  |  | određivanje boja, strukture, konzistencije | tlo |
|  | tekstura tla |  |  | određivanje boja, strukture, konzistencije | tlo |
|  | rodovi oblaka |  |  | određivanje boje, oblika strukture, konzistencije | atmosfera |
| DULJINA | opseg drveta | cm | mjerna traka | neposredno mjerenje | biometrija |
|  | visina drveta | m | mjerna traka | neposredno mjerenje | biometrija |
|  | ozelenjavanje | cm | mjerna traka | neposredno mjerenje | fenologija |
|  | visina snijega | mm | mjerna traka | neposredno mjerenje | atmosfera |
|  | prozirnost vode | cm | Secci disk, Tuba | neposredno mjerenje | vode |
|  | horizonti, debljina | cm | mjerna traka | neposredno mjerenje | tlo |
| OBUJAM | količina tekuće oborine | mm | menzura | neposredno mjerenje | atmosfera |
|  | vodni ekvivalent | mm | menzura | neposredno mjerenje | atmosfera |
| MASA | vlažnost tla | g, % | vaga | neposredno mjerenje, brojanje | tlo |
| %PREKRIVENOSTI | naoblaka | % | opažanje | neposredno mjerenje, brojanje | atmosfera |
|  | pokrov tla | % | denziometar | neposredno mjerenje, brojanje | biometrija |
|  | pokrov krošnje | % | denziometar | neposredno mjerenje, brojanje | biometrija |
|  | makrobeskralježnjaci | % | mrežica | neposredno mjerenje, brojanje | voda |
| TEMPERATURA | trenutna temperatura zraka | Celzij st. | U termometar, živin | termičko rastezanje | atmosfera |
|  | max temperatura zraka | Celzij st. | U termometar, živin |  | atmosfera |
|  | min temperatura zraka | Celzij st. | U termometar, živin |  | atmosfera |
|  | temperatura tla | Celzij st. | termometar za tlo, živin, metalni |  | tlo |
|  | temperatura vode | Celzij st. | termometar za vodu, alkoholni |  | voda |
|  | kalibriranje termometra | Celzij st. | provjera termometara |  | atmosfera, voda, tlo |
| pH | pH oborine | stupanj pH | pH metar, lakmus | promjena boje/mjerenje koncentracije | atmosfera |
|  | pH vode | stupanj pH | pH metar, lakmus |  | voda |
|  | pH tla | stupanj pH | pH metar, lakmus |  | tlo |
| KONCENTRACIJA | vlažnost zraka, relativna vlažnost | g/m3, % | psihrometar, digitalni termometar | termičko rastezanje, latentna toplina | atmosfera |
|  | vlažnost tla | g/g, % | vaga | mjerenje mase | tlo |
|  | ozon | ppb | scaner | kem reakcija, promjena boje | atmosfera |
|  | aerosoli | V | voltmetar | pretvorba energije | atmosfera |
|  | vodena para | V | voltmetar | pretvorba energije | atmosfera |
|  | IC zračenje, temperatura površine | V | IC termometar | pretvorba energije | temp. Površine |
|  | salinitet | promili | hidrometar | uzgon | voda |
|  | fertilitet |  |  |  | tlo |
|  | otopljeni kisik | mg/L | kemijski pribor | kem reakcija, titriranje | voda |
|  | alkalinitet | mg/L | kemijski pribor | kem reakcija | voda |
|  | nitrati | ppm | kemijski pribor | kem reakcija | voda |
|  | el. Vodljivost-koncentracija minerala | mikroS/cm | uređaj za vodljivost | promjena otpora ovisno o kem sastavu | voda |
| TLAK | tlak zraka | Pa | aneroid | elastična deformacija | atmosfera |
| ODREĐIVANJE POLOŽAJA | položaj | st., m | GPS; kompas, mjerna traka | neposredno mjerenje, valne pojave EM- valovi | svi protokoli |
|  | postavljanje piksela | st., m | GPS; kompas, mjerna traka | neposredno mjerenje, valne pojave EM- valovi | biometrija |

Sudionicima će biti podijeljeni materijali _ tab 1 te će utvrditi koje od instrumenata već posjeduju u školi , a što je moguće nabaviti kako bi odredili Plan mjerenja i nabavke instrumenata.

Uz svaku od mjernih veličina sudionici će upisati svoje pretpostavke o učestalosti mjerenja i terminu mjerenja te će svaka od grupa . Važno je zatim diskutirati o različitim rješenjima za nabavu instrumenata te posebno o organizacijskim rješenjima za redovitost mjerenja. Škole koje imaju duže iskustvo mjerenja mogu pri tome imati iznimno zanimljiva rješenja i ideje.

Zadana preciznost instrumenata je posebno razrađena za atmosferska mjerenja. Posebno treba naglasiti da se atmosferska mjerenja mogu raditi zasebno ili kao dopunska mjerenja u okviru drugih protokola pa je ovim podacima posvećena i najveća pažnja.

ATMOSFERSKA MJERENJA

| AEROSOLI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mjerna veličina | količina aerosola | Aerosols |  |  |  |  |
| mjerna jedinica | V, Volt |  |  |  |  |
| instrument | fotometar i digitalni voltmetar | sun fotometer, digital voltmeter |  |  |  |  |
| točnost očitavanja | na tisućinku Volta |  |  |  |  |
| raspon skale instrumenta | 0-20 V |  |  |  |  |
| točnost instrumenta | 0,001 |  |  |  |  |
| mogućnosti nabave | isključivo od GLOBE nabavljača |  |  |  |  |
| VODENA PARA |  |  |  |  |
| mjerna veličina | količina vodene pare | water vapor |  |  |  |  |
| mjerna jedinica | V, Volt |  |  |  |  |  |
| instrument | fotometer za v.p. | GIFT water vapor |  |  |  |  |
| točnost očitavanja | na tisućinku Volta |  |  |  |  |  |
| raspon skale instrumenta |  |  |  |  |  |  |
| točnost instrumenta |  |  |  |  |  |  |
| mogućnosti nabave | isključivo od Globe water vapor team |  |  |  |  |  |
| TLAK ZRAKA |
| mjerna veličina | tlak zraka barometric pressure |
| mjerna veličina | mbar, milibar ili hPa, hektoPascal |
| instrument | aneroid | aneroid barometer | altimetar | altimeter | digitalni barometar | digital barometer |
| točnost očitavanja | na cijeli broj mbar | na cijeli broj mbar | na cijeli broj mbar |
| raspon skale instrumenta | 940-1060 mbar | 650-1050 mbar | 940-1060 mbar |
| točnost instrumenta | 1 mbar | 1 mbar | 1 mbar |
| mogućnosti nabave |  |  |  |
| NAPOMENA | za mjerenja ispod 500m NV treba imati mogućnost podešavanja/kalibracije | za mjerenja iznad 500 m | za mjerenja ispod 500m NV prijavljuje se tlak na mjernom mjestu |
| VLAŽNOST ZRAKA |
| mjerna veličina | relativna vlažnost zraka, relative humidity |
| mjerna veličina | % |
| instrument | digitalni higrometar | digital hygrometer | obrtni psihrometar | sling psychrometer | aspiracijski psihrometar | dry/wet bulb thermometer |
| točnost očitavanja | na cijeli broj % | na 0.5 C | na 0.1C |
| raspon skale instrumenta | 0-100% | od -10C do 35C po jedan stupanj | od -10C do 35C po jedan stupanj |
| točnost instrumenta | 5% u području 20-95% | tvornički podešeno: 1C, 5% | tvornički podešeno: 0.2C, 1% |
| mogućnosti nabave |  |  |  |
| NAPOMENA | stavlja se u kućicu samo prilikom mjerenja | donosi se za svako mjerenje | stalno je u kućici i služi za mjerenje trenutne temp. |
| OZON |  |  |  |  |
| mjerna veličina | troposferski ozon | surface ozon |  |  |  |  |
| mjerna jedinica | ppb, parts per billion |  |  |  |  |
| instrument | ozon skener | ozone test strip scanner |  |  |  |  |
| točnost očitavanja | na cijeli broj ppb |  |  |  |  |
| raspon skale instrumenta |  |  |  |  |  |  |
| točnost instrumenta | 1 ppb |  |  |  |  |
| mogućnosti nabave | ZIKUA comp. |  |  |  |  |
| ostalo potrebno za mjerenje | trake za ozon, pribor za mjerenje smjera vjetra, zaklon za postavljanje zonske trake |  |  |  |  |
| NAPOMENA | potrebne uređaje je moguće jednostavno izraditi, trake se naručuju od proizvođača skenera |  |  |  |  |
| TEKUĆA OBORINA |  |  |
| mjerna veličina | količina tekuće oborine | liquid precipitation |  |  |
| mjerna jedinica | mm, milimetar |  |  |
| instrument | kišomjer | rain gauge | elektronski kišomjer | electronic tipping bucket |  |  |
| točnost očitavanja | na 0.1mm | na 0.25 mm |  |  |
| raspon skale instrumenta | 0-280 mm | 0-280 mm |  |  |
| točnost instrumenta | 0.1 mm | 0.25 mm |  |  |
| mogućnosti nabave |  |  |  |  |
| ostalo potrebno za mjerenje | stalak za kišomjer |  |  |  |
| NAPOMENA | služi i za uzimanje uzorka snijega-određivanje vodenog sadržaja u krutoj oborini | obično se koristi uz automatsku postaju |  |  |
| KRUTA OBORINA |  |  |  |  |
| mjerna veličina | novi snijeg | new snow |  |  |  |  |
| mjerna jedinica | mm, milimetar |  |  |  |  |
| instrument | daska za snijeg /40cm*40cm*1cm | snowboard |  |  |  |  |
| točnost očitavanja | na cm, a iskazuje se u mm ! |  |  |  |  |
| raspon skale instrumenta |  |  |  |  |  |  |
| točnost pribora | 1cm |  |  |  |  |
| mogućnosti nabave | izrađujemo sami |  |  |  |  |
| ostalo potrebno za mjerenje | ravnalo |  |  |  |  |
| TEMPERATURA ZRAKA |
| mjerna veličina | temperatura zraka, air temperature |
| mjerna veličina | stupanj C |
| instrument | digitalni max/min termometar | digital max/min thermometer | U termometar | U thermometer | digitalni termometar koji pokazuje i max/min | digital temperature sensor |
| točnost očitavanja | na 0.5 C | na 0.5 C | na 0.5 C |
| raspon skale instrumenta | prilagođeno mjernom mjestu (-35 do 35), označeni cijeli stupnjevi | prilagođeno mjernom mjestu (-35 do 35), označeni cijeli stupnjevi | prilagođeno mjernom mjestu (-35 do 35), označeni cijeli stupnjevi |
| točnost instrumenta | 1 C | 1 C | 1 C |
| ostalo potrebno | kalibracijski termometar, met. kućica ili prilagođeni zaklon za senzor |
| mogućnosti nabave |  |  |  |
| NAPOMENA | stoji u met. kućici | stoji u met. kućici | postavljanje ovisno o tipu term. |
| AUTOMATSKA MET. POSTAJA |  |  |
| mjerna veličina | temperatura | tlak | oborina | brzina vjetra |  |  |
| mjerna jedinica | C | mbarar ili hPa | mm | m/s |  |  |
| senzor/osjetnik |  |  |  |  |  |  |
| točnost očitavanja | 0.5 C | 1 mbar | 0.25 mm | 1 m/s |  |  |
| raspon skale instrumenta | ovisno o mjestu | 940-1060 | 0-28 mm | 0-34 m/s |  |  |
| NAPOMENA | mjerenje u intervalu od 15 min, priključeno na računalo, osjetnici obavezno trebaju imati barem ovdje navedene specifikacije) |  |  |

GLOBE seminar, Slavonski Brod, 20 -22 listopad 2011.

Marina Grčić

Radionica

„Kruženje ugljika u prirodi“

Cilj radionice je povezati znanja koja o kruženju ugljika saznajemo kroz različite predmete (područja znanosti).  Stečene spoznaje moguće je kasnije ekstrapolirati na kruženje drugih elemenata i općenito materije u prirodi.

Tijek radionice

Kuda putuje atom ugljika?

Odabrati 5 postaja – mjesta koja su izvori / ponori ugljika. Mogu se postaviti klupe, oznake na zidu ili pak igrati po školi, dvorani u prirodi. Na svakoj postaji (atmosfera, fosilna goriva, dno oceana ….) se postavi opis što se događa s ugljikom i koliko dugo atom boravi na pojedinoj postaji. Također se pripremi 4 -6 listića (ovisno o veličini grupe) na kojima su upute kuda atom treba ići dalje ( na pr iz atmosfere u biljku , iz atmosfere u ocean i sl) . Atomi nasumce biraju i okrenu listiće s uputama te kreću prema novoj postaji. Na svakoj postaju trebaju boraviti primjereno stvarnom boravku atoma, (na početku  se dogovorimo za primjereno vrijeme tj. 1000 god je recimo jedna minuta).

Svaki igrač vodi evidenciju koliko puta je bio na kojoj postaji i koliko je ukupno vremena u igri.

Voditelj može svakih nekoliko minuta „zalediti“ igru tako da se „vidi“ raspodjela atoma (broj igrača na pojedinoj postaji)

Dopune:

Prije početka igrice može se razgovarati s učesnicima što misle gdje sve ima ugljika tako da se može nakraju zaključiti kako su to upravo postaje na kojima ćemo igrati.

Na kraju igrice može se napraviti kratka statistička obrada tako da zbrojimo sve posjete pojedinoj postaji i otkrijemo koliko puta je atom prosječno u atmosferi, na dnu oceana i sl te kako dugo je uopće kružio između postaja. Trebalo bi kroz razgovor sa sudionicima doći do ideja kako obraditi podatke koje su oni sakupljali, kada ima smisla srednja vrijednost, kada suma … (naravno time se dotičemo jedne od osnovnih aktivnosti GLOBE-a , a to je analiza i prezentiranje rezultata.

Terenska vježba

Zadatak -Potrebno je za određenu površinu izmjeriti prsni promjer drveća i izračunati opseg.

Korištenjem alometrijske eksponencijalne jednadžbe , a ovisno o vrsti drveta , određuje se količina ugljika u pojedinom stablu. Sve vrijednosti na nekoj površini je zatim potrebno sumirati

|  |  | Coefficients for Aboveground Biomass |
| --- | --- | --- |
| SpeciesGroup | Grupa | a | b |
| AspenAlder | Populus/topola | -2,2094 | 2,3867 |
| CedarLarch | Četinjače/cedar, čempres, tisa | -2,0336 | 2,2592 |
| DougFir | duglazija | -2,2304 | 2,4435 |
| FirHemlock |  | -2,5384 | 2,4814 |
| MapleOak | Hrast, bukva, kesten | -2,0127 | 2,4342 |
| MixedHardwood | Kesten, lipa, jasen | -2,48 | 2,4835 |
| Pine | bor | -2,5356 | 2,4349 |
| SoftMapleBirch | Breza, javor | -1,9123 | 2,3651 |
| Spruce | picea | -2,0773 | 2,3323 |
| Woodland | Akacija .. | -0,7152 | 1,7029 |

| Primjer izračuna za topolu Grupa drveća | prsni opseg, cm | prsni promjer, cm | a | b | masa | masa ugljika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| topola | 86 | 27,39 | -2,2094 | 2,387 | 296,15 | 79,96 |

# Text boxes

GLOBE Carbon Cycle Tree Circumference Protocol adapted from USDA Forest Service DBH Protocol

1.35m

1.35m

1.35m

1.35m

1.35m

1.35m

Circumference

Circumference

Circumference

Circumference

Circumference

Circumference

Measure Here

Measure Here