GODIŠNI HOD TEMPERATURE I  RELATIVNE VLAŽNOSTI ZRAKA U ZAGREBU

Autori: Bernarda Jurić, Dora Lacković, Josipa Šegota
Mentor: Mirjana Krpan, prof.

Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti
Zagreb

1. Istraživačka pitanja/Hipoteze

Vlaga zraka predstavlja količinu vodene pare u atmosferi. Vodena para apsorbira dugovalnu radijaciju Zemlje i o količini vodene pare ovisi vjerojatnost pojave oborine. Vodena para u atmosferu dolazi evaporacijom, transpiracijom i evapotranspiracijom. 75% vode s tla, biljnog pokrova i vodenih površina na kopnu ispari natrag u atmosferu. Razlikujemo apsolutnu i relativnu vlažnost zraka. Apsolutna vlažnost (av) zraka određuje se omjerom mase vodene pare i volumena zraka. Dobije se primjenom plinske jednadžbe prema formuli

av = 217 pv / T

Kad je tlak vodene pare u hPa, a temperatura zraka (T) u kelvinima, apsolutna je vlažnost av iskazana gramima po kubičnom metru (g/m3). Relativna vlažnost zraka (u) je omjer između stvarnog (pv) i ravnotežnog tlaka (Pv) vodene pare. Iskazuje se prema formuli:

u (%) = pv / Pv

Relativna vlažnost zraka pokazuje koliko se vodene pare nalazi u zraku prema maksimalnoj količini koju bi zrak mogao sadržavati uz jednaku temperaturu. Relativna vlažnost zraka 50% znači da se u zraku nalazi samo polovica količine vodene pare koju bi zrak uz istu temperaturu mogao sadržavati.

Cilj našega istraživanja bio je:

1.Odrediti srednje mjesečne i godišnje vrijednosti temperature zraka ( TsmaxM, TsminT, TstrenM )
2.Odrediti srednje mjesečne i godišnju vrijednost relativne vlažnosti zraka za podnevni termin
3. Statistički obraditi i analizirati podatke o temperaturi i relativnoj vlažnosti zraka

Iz podataka dobivenih našim mjerenjima, pokušale smo odgovoriti na istraživačko pitanje da li relativna vlažnost zraka pada i raste suprotno rastu i padu temperature zraka.

2.Metode istraživanja

Za potrebe našeg projekta analizirale smo podatke o temperaturi i relativnoj vlažnosti zraka koristeći standardne statističke metode. Za mjerenje smo koristile digitalni higrometar, „U“ termometar i propisane obrasce za atmosferska mjerenja. Za vremenski period uzele smo razdoblje od 1.1.2012. do 31.12.2012.. Odredile smo srednje mjesečne i godišnje vrijednosti relativne vlažnosti zraka za podnevni termin ( RH (%) ), te srednju mjesečnu maksimalnu temperaturu zraka ( TsmaxM ), srednju mjesečnu minimalnu temperaturu zraka ( TsminM ) i srednju mjesečnu trenutnu temperaturu zraka ( TstrenM ). Srednja vrijednost se računa tako da se zbroje sve vrijednosti za jedan mjesec i zbroj se podijeli s brojem dana u mjesecu. Ako podaci nedostaju, zbroj se dijeli s brojem dana za koje postoje podaci. Srednja mjesečna maksimalna temperatura zraka određuje se tako da se zbroje sve maksimalne dnevne temperature tijekom jednog mjeseca i podijele sa brojem dana u mjesecu.

TsmaxM  = (Tmax1 + Tmax2 + … + Tmax28 + …Tmax31) / Broj dana u mjesecu

Srednja mjesečna minimalna temperatura zraka dobije se zbrajanjem svih minimalnih dnevnih temperatura tokom cijelog mjeseca i podijeli se sa brojem dana u mjesecu.

TsminM = (Tmin1 + Tmin2 + …+ Tmin28 +… Tmin31) / Broj dana u mjesecu

3.Prikaz i analiza podataka

Obradile smo podatke sa naše GLOBE postaje za atmosferska mjerenja. Iz tih smo podataka izračunale srednje, maksimalne i minimalne vrijednosti promatranih veličina. Rezultate smo prikazale tabelarno i grafički. Uspoređivale smo ovisnosti temperature i relativne vlažnosti zraka. Naše smo podatke usporedile sa podacima iz DHMZ-a.

| 2012. | TstrenT/ (ºC) | RH /(%) |
| --- | --- | --- |
|  | GLOBE | DHMZ | RAZLIKA | GLOBE | DHMZ | RAZLIKA |
| siječanj | 3,3 | 4,8 | -1,5 | 68 | 70 | -2 |
| veljača | 4,1 | 4,9 | -0,8 | 56 | 60 | -4 |
| ožujak | 12,2 | 11,9 | 0,3 | 44 | 48 | -4 |
| travanj | 17,9 | 19,2 | -1,3 | 48 | 41 | 7 |
| svibanj | 21,5 | 22,2 | -0,7 | 49 | 44 | 5 |
| lipanj | 25,9 | 25,3 | 0,6 | 52 | 49 | 3 |
| srpanj | 25,8 | 26,3 | -0,5 | 49 | 46 | 3 |
| kolovoz | 27,6 | 28,9 | -1,3 | 45 | 42 | 3 |
| rujan | 23,4 | 25,9 | -2,5 | 47 | 44 | 3 |
| listopad | 13,6 | 14,9 | -1,3 | 56 | 58 | -2 |
| studeni | 5,8 | 6,2 | -0,4 | 75 | 77 | -2 |
| prosinac | 5,9 | 6,4 | -0,5 | 70 | 73 | -3 |
| SREDNJA | 15,6 | 16,5 | -0,9 | 55 | 54 | 1 |

Tablica 1. Srednje vrijednosti trenutne mjesečne temperature i relativne vlažnosti zraka  za
                  2012. godinu

Iz podataka u tablici 1.  je vidljivo da je za navedeno razdoblje najtopliji mjesec bio kolovoz sa srednjom trenutnom temperaturom od 27,6ºC, a najhladniji siječanj u kojem je srednja trenutna temperatura iznosila 3,3ºC. Prema mjerenjima DHMZ-a također je najtopliji mjesec bio kolovoz, a najhladniji siječanj, iako postoji razlika u mjerenjima(za kolovoz -1,3⁰C, a za siječanj -1,5⁰C).

Slika 1. Srednje trenutne mjesečne temperature zraka za 2012. godinu

Najviša relativna vlažnost zraka bila je u studenom (75% GLOBE, a 77% DHMZ). Iz podataka tablice 1. izrađen  je i grafički prikaz (slika 2.) godišnjeg hoda temperature i relativne vlažnosti zraka za našu mjernu postaju.

Slika 2. Godišnji hod temperature i relativne vlažnosti zraka

Graf potvrđuje našu pretpostavku o suprotnom hodu temperature zraka i relativne vlažnosti zraka. Iz grafa se može uočiti da je relativna vlažnost zraka najviša u zimskim mjesecima kada su temperature zraka najniže.

| 2012. | TsmaxT /(ºC) | TsminT /(ºC) |
| --- | --- | --- |
|  | GLOBE | DHMZ | RAZLIKA | GLOBE | DHMZ | RAZLIKA |
| siječanj | 6,5 | 5,6 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | -0,1 |
| veljača | 5,9 | 6,4 | -0,5 | -1,7 | -0,2 | -1,9 |
| ožujak | 14,0 | 13,0 | 1 | 5,5 | 4,5 | 1 |
| travanj | 19,8 | 20,4 | -0,6 | 9,7 | 10,0 | -0,3 |
| svibanj | 25,0 | 24,1 | 0,9 | 12,0 | 12,5 | -0,5 |
| lipanj | 28,0 | 27,5 | 0,5 | 16,9 | 16,9 | 0 |
| srpanj | 28,5 | 28,6 | -0,1 | 16,9 | 18,1 | -1,2 |
| kolovoz | 29,5 | 30,3 | -0,8 | 19,4 | 19,0 | 0,4 |
| rujan | 27,9 | 26,8 | 1,1 | 17,1 | 16,4 | 0,7 |
| listopad | 16,5 | 16,1 | 0,4 | 7,2 | 8,0 | -0,8 |
| studeni | 7,0 | 7,1 | -0,1 | 1,9 | 2,2 | -0,3 |
| prosinac | 7,5 | 7,9 | -0,4 | 2,4 | 2,1 | 0,3 |
| SREDNJA | 18,0 | 17,8 | 0,2 | 9,0 | 9,2 | -0,2 |

Tablica 2. Srednje maksimalne i minimalne mjesečne temperature zraka za 2012.godinu

Na našoj mjernoj postaji najviša srednja maksimalna temperatura zraka zabilježena je u kolovozu (29,5ºC),a najniža srednja minimalna u veljači (-1,7ºC). Prema podacima DHMZ-a najvišu srednju maksimalnu temperaturu zraka imao je kolovoz (30,3⁰C), a najnižu srednju minimalnu temperaturu zraka također je imala veljača (-0,2⁰C). Kada se usporede naši podaci sa podacima DHMZ-a odstupanje za kolovoz je -0,8⁰C, a za veljaču -1,9⁰C.

Slika 3.Grafički prikaz srednjih maksimalnih mjesečnih temperatura zraka za 2012.

Slika 4. Grafički prikaz srednjih minimalnih mjesečnih temperatura zraka za 2012.

4.Zaključci

1. U 2012.godini najtopliji mjesec bio je kolovoz, a najhladniji veljača (prema podacima za srednju trenutnu  mjesečnu temperaturu zraka), i na obje promatrane postaje.
2. Srednje mjesečne vrijednosti relativne vlažnosti zraka padaju i rastu suprotno rastu i padu srednjih mjesečnih vrijednosti temperature zraka (najviša je razlika tijekom zimskih mjeseci, najniža ljeti). Prema GLOBE mjerenjima i mjerenjima DHMZ-a najviša relativna vlažnost zraka u 2012. godini bila je u studenom, a najniža u kolovozu.
3. Najviša srednja maksimalna mjesečna temperatura zraka u 2012. godini bila je u kolovozu.
4.Najniža srednja minimalna mjesečna temperatura zraka u 2012. godini zabilježena je u veljači.

5.Literatura

Janja Milković, Globe program- meteorologija, Zagreb, ožujak 2004, Kontrola i osnovna   statistička  obrada podataka
Globe priručnik
Mrežne stranice DHMZ (www.meteo.hr)