Petrinjčicom nizvodno

Pentek Antonija, Kelava Ivo, Malenica Dado

Mentor: Šeherzada Talić

Srednja škola Petrinja, Petrinja

1. Istraživačka pitanja/ Hipoteze

2003. godine  radili smo istraživanje na rječici Petrinjčici. Tada smo željeli istražiti i upoznati ju nešto više budući smo svakodnevno uz nju. Sada nakon 6 godina ponovno smo željeli prijeći cijeli tok i usporediti rezultate. Zanimalo nas je da li ima nekih promjena i kakve su prirode.

2. Metode istraživanja

Radili smo fizikalno-kemijske analize vode, po GLOBE protokolima kao i ranije. Postaje smo fotografirali, izmjerili GPS-om koordinate, napravili fizikalno-kemijske analize (temperatura vode, prozirnost, miris, izgled, pH, otopljeni kisik, nitrati, nitriti, amonijak). Dodatno smo sada napravili i analizu makrozoobentosa prema GLOBE protokolma, a posebno smo gledali udio EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera)- indikatora čistih voda, te udio maločetinaša koji su indikatori  nečistih voda da bi uporedili te rezultate sa fizikalno-kemijskom analizom vode. Radili smo i analizu teških metala.

3. Prikaz i analiza podataka

Vodeći se projektom koji smo radili prije šest godina odabrali smo istih 9 hidroloških postaja od samoga izvora do utoka u rijeku Kupu (Izvor, Jeginovac, Dodoši, Tješnjak, Lovačka kuća, Prnjavor Čuntićki, Bernićev most, prije utoke i poslije utoke u Kupu.

Izvirući na obrocima Zrinjske gore Petrinjčica se spušta i postaje sve brža sakupljajući pritoke te od stjenovitoga dna prelazi u srednjem toku u valutičasto i šljunkovito te postaje sporija. U Dodošima korito je šire, rječica sporija no još uvije brza s pojavama ujezerenja. U Prnjavoru Čuntičkom dno je već više šljunkovito i ima više podvodne vegetacije, a na postaji Bernićev most i pjeskovito, da bi pred utoku dno postalo sve više muljevito.

Da bi podaci bili usporedivi, radili smo u istom vremenskom razdoblju kao i 2002/03 (zima/proljeće) i to od 15. 11.2008. do 15.04.2009.

Jednom tjednom proveli smo fizikalno-kemijsku analizu, a makrozoobentos smo analizirali ukupno tri puta (veljača, ožujak, travanj-zbroj) na svih 9 postaja. Analizu teških metala (spektroftometrijski) je za nas radio Zavod za ispitivanje kvalitete robe u prosincu 2008.

Tablica 1. Usporedba srednjih vrijednosti fizikalno-kemijskih čimbenika vode Petrinjčice 2002./03. i 2008./09. na svim postajama

| Čimbenik | Izvor | Jeginovac | Lovačka kuća | Dodoši | Prnjavor Čuntički | Tješnjak | Bernićev most | Prije ušća | Poslije ušća u Kupu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03 | 09. | 03. | 09. | 03. | 09. | 03. | 09. | 03. | 09. | 03. | 09. | 03. | 09. | 03. | 09. | 03. | 09. |
| Temperatura vode [°C] | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4,5 | 2 | 4,5 | 2 | 4,5 | 2 | 4,5 | 2 | 5 |
| Temperatura Zraka [°C] | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| Miris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blagi miris ribe | - |
| Prozirnost [cm] | 98 | 16 | 95 | 120 | 95 | 70 | 78 | 70 | 71 | 63,5 | 63 | 85 | 59 | 120 | 40 | 120 | 30 | 120 |
| pH | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7,3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7,6 |
| Kisik [mg/L] | 9,5 | 8,5 | 15 | 10 | 14,5 | 10 | 13,5 | 10 | 13 | 11 | 13 | 11 | 12,5 | 10 | 11 | 10,5 | 10,5 | 10,2 |
| PO₄3⁻ [mg/L] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,0 |
| NO₂⁻ [mg/L] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,15 | 0,15 |
| NO₃⁻ [mg/L] | 0 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 3 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 2 | 10 | 0,5 |
| NH₄⁺ [mg/L] | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |

Slika1. Usporedba koncentracije otopljenog kisika i temperature vode u dva razdoblja.

Slika 2. Koncentracije dušikovih spojeva na postajama 2003. godine.

Slika 3. Koncentracije dušikovih spojeva na postajama 2009. godine.

Tablica 2. Ukupan broj makrozoobentosa na istraživanim postajama (suma 3 uzorkovanja)

|  | Izvor | Jeginovac | Lovačka kuća | Dodoši | Prnjavor Čuntićki | Tješnjak | Bernićev most | Prije ušća | Poslije ušća |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OLIGOCHAETA-maločetinaši | 34 | 40 | 10 | 11 | 25 | 129 | 38 | 34 | 46 |
| TRICHOPTERA-tulari | 54 | 4 | 17 | 79 | 20 | 69 | 0 | 27 | 4 |
| HETEROPTERA-raznokrilci | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| TURBELLARIA-virnjaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| PORIFERA-spužve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 2 |
| NEMATODA-oblići | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| GASTROPODA-puževi | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| PLECOPTERA-obalčari | 0 | 7 | 18 | 54 | 2 | 20 | 0 | 4 | 0 |
| AMPHIPODAE-rakušci | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EPHEMEROPTERA-vodencvjetovi | 0 | 4 | 23 | 26 | 16 | 137 | 46 | 0 | 0 |
| DIPTERA-dvokrilci | 1 | 14 | 15 | 37 | 2 | 8 | 830 | 0 | 5 |
| ODONATA-vretenca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MEGALOPTERA-muljari | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLEOPTERA-kornjaši | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| BIVALVIA-školjkaši | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 89 | 84 | 70 | 222 | 86 | 485 | 919 | 70 | 61 |

Slika 4. Udio pojedinih skupina makrozoobentosa u sastavu zajednice na istraživanim postajama.

Slika 5. Udio ETP (Ephemeroptera, Trichoptera i Plecoptera) u ukupnom makrozoobentosu  na mjerenim postajama

Slika 6. Udio makrobezkralježnjaka indikatora nečistih voda u ukupnom makrozoobentosu.

Tablica 3: Analiza teških metala  na Petrinjčici (Bernićev most)

|  | As (mg/L) | Cd (mg/L) | Co (mg/L) | Cr (mg/L) | Cu (mg/L) | Fe (mg/L) | Ni (mg/L) | Pb (mg/L) | Se (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staklena boca (Filtr. zorak) | 0,012 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,005 | 0,030 | 0,005 | 0,003 | 0,072 |
| Staklena boca | 0,009 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,003 | 0,034 | 0,004 | 0,005 | 0,068 |
| Plastična boca (Filtr. uzorak) | 0,009 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,006 | 0,028 | 0,005 | 0,005 | 0,057 |
| Plastična boca | 0,018 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,004 | 0,031 | 0,005 | 0,003 | 0,053 |
| Srednja vrijednost | 0,012 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,005 | 0,031 | 0,005 | 0,004 | 0,063 |

4. Zaključci:

Ne postoje značajne razlike u fizikalno–kemijskim parametrima na navedenim postajama između 2002/03.i 2008/09. godine.

Sadržaj otopljenog kisika se  kreće od 9,5 do 15 mg/L u 2002/03., te 8,5 do 11 mg/L u 2008./09. pa iako je u prosjeku ranije bilo više otopljenog kisika moramo uzeti u obzir da je kod sadašnjih mjerenja temperatura vode bila 2-4 ° C.

Fosfati su 2002./03. nađeni samo u donjem toku od 0,025 do 0,5mg/L, a  sada nisu nađeni.

U 2003. godini nije bilo dušikovih spojeva na prvih 6 postaja, a nalaz je pozitivan od Bernićeva mosta do ušća gdje je izmjereno 10 mg/L nitrata, a u 2009. nitrati se pojavljuju u Dodošima u koncentraciji od 3 mg/L, te opadaju na 0,5 mg/L do prije utoke (kanalizacijske cijevi) gdje iznose 2 mg/L i nakon utoka je 0,5 mg/L. Općenito vidimo da se sadržaj otopljenih dušikovih spojeva smanjio (osim u Dodošima gdje je porastao zbog utjecaja stočarske farma na samom izlazu iz mjesta).

Na izvoru smo našli samo tri svojte makrozoobentosa, a broj svojti i brojnost raste premda Dodošima i smanjuju se u Prnjavoru Čuntičkom te opet rastu, a najviše smo našili u Tješnjaku (13), odnosno u srednjem toku. Nama je interesantno to da smo na našoj postaji našli tako velik broj Dipera –dvokrilaca, a broj svojti se smanjuje na tek 4. Prije ušća je daleko manji ukupni broj pronađenih jedinki.

Udio EPT  se smanjuje prema ušću što ukazuje na smanjenje kvalitete vode dok se istovremeno povećava udio maločetinaša  (Oligochaeta) i oblića (Nematoda)  koji su pokazatelji nečistih voda.

Spektrofotometrijskom analizom nije nađena povišena koncentracija teških metala.

Smatramo da bismo za cjelovitiju sliku trebali uzeti uzorke svaki mjesec tijekom čitave godine i pratiti daljnji razvoj slike koju smo dobili ovim istraživanjima MZB-a i fizikalno-kemijskih parametara. To i planiramo jer volimo našu rječicu.

5. Izvori

1. I. Matoničkin –Z. Pavletić:»Život naših rijeka», Školska knjiga, Zagreb, 1972.

2. M.Kerovac:»Priručnik za upoznavanje beskralježnjaka naših potoka i rijeka» SNL,

3. Program GLOBE – priručnik za mjerenja-voda

-  protokol za slatkovodne beskralježnjake