Stabilni izotopi u oborinama

Upute za prikupljanje uzoraka za mjerenje stabilnih izotopa kisika 18O i vodika 2H

S oborinama postupate kao i do sada. Razlika je jedino u tome što ćete nakon mjerenja količine oborine menzurom vodu isprazniti u spremnik (kanistar) dostavljen od strane Medicinskog fakulteta u Rijeci.

VRLO JE VAŽNO PRIDRŽAVATI SE DANIH UPUTA KAKO BI REZULTATI MJERENJA BILI VALJANI!

Prvi dan sakupljanja oborina je prvi dan u mjesecu, a zadnji je ujedno i zadnji dan mjeseca. Na početku mjeseca spremnik u koji se počinju sakupljati oborine mora biti suh i čist. U toku mjeca potrebno je pripaziti na slijedeće:

- Nakon otvaranja spremnik za vodu treba se u što kraćem vremenskom periodu ponovo

zatvoriti i paziti da se voda sto manje uzburka

- Treba paziti da je spremmnik što čvršće zatvoren kako ne bi došlo do isparavanja vode

- Spremnik je potrebno držati na tamnom mjestu koje nije direktno izloženo izvoru topline -  suncu, radijatoru ili peći.

Zadnjega dana u mjesecu potrebno je, kao i svaki drugi dan, iz kišomjera uliti vodu u spremnik. Zatvoriti ga čvrsto i protresti. Tako izmješanu vodu ulit ćete iz spremnika, pomoću lijevka,  u TRI bočice koje ćemo vam dostaviti. Pri punjenju bočica važno je sljedeće:

- Svaku od tri bočice isprati malom količinom vode iz spremnika tri puta.

- Nakon ispiranja bočice potrebno je napuniti sve bočice do samoga vrha

- Bočice prvo zatvoriti s unutarnjim, a zatim i s vanjskim čepom.

- Ostatak vode bacite.

- Na bočice je vodootpornim flomasterom potrebno napisati ime škole, mjesta te

redni broj mjeseca i zadnje dvije znamenke tekuće godine npr. 03/07

- Tako priremljene bočice spremne su za transport poštom na adresu:

Medicinski fakultet u Rijeci

Katedra za fiziku

Laboratorij za fiziku okoliša i GLOBE program

Braće Branchetta 20

51000 Rijeka

NAPOMENA: U slučaju da nema dovoljno oborinske vode kojom biste mogli napuniti tri

bočice napunite dvije ili jednu ovosno o  količini vode.